| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | «Εκθετήριο – Εργαστήριο Ψηφιδωτών Γ.&Ν. Κολέφα». |
| --- | --- | --- |
|  | ΔΗΜΟΣ: | ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 360.000,00 € |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

    - ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

    - Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1	Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2	Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας, προσέγγισης όλων των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν.

1.3.3	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4	Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5	Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6	Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7	Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8	Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.9	Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10	Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12	Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

1.3.13	Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για αυτά τα εμπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ Ο.Κ.Ω.), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14	Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15	Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

1.3.16	Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17	Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.18	Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19	Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

    - Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

1.3.22	Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23	Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24	Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

1.3.25	Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.26	Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27	Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.

1.3.28	Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.29	Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.30	Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31	Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.32	Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4	Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.5	Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΡΓΟ : | ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ Γ.& Ν. ΚΟΛΕΦΑ |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | Τ.Κ. : | ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ |

# ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ. : 1

Άρθρο : 22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακρότατου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,90

## (Ολογράφως) : Δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 2

Άρθρο : 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ.5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,20

(Ολογράφως) : Εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά

Α.Τ. : 3

Άρθρο : 22.50 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 2275 Σχ

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά

Α.Τ. : 4

Άρθρο : 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση,

την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 5

Άρθρο : 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 6

Άρθρο : 22.23.03 Εφαρμογή υδραμμοβολής Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 22.52

Εφαρμογή υδραμμοβολής για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιίες, σίδερα, πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους , κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά κ.λ.π. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κογχών σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής ή υδραμμοβολής υπό πίεση μέχρι 150 ή 220 Atm μετά προσοχής, ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη φθορά μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά υην υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδραμμοβολή χρησιμοποιείται άμμος ποταμού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό κόσκινο.

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για κάθε υλικό, μικρουλικό συντήρησης του μηχανήματος, μεταφοράς εντός ή εκτός εργοταξίου, ικριωμάτων, μέτρων προστασίας και ασφάλειας εργασίας καθαρισμού του χώρου εργασίας και η μεταφορά αχρήστων υλικών σε θέσεις συσσώρευσης σε απόσταση έως 30μ για φόρτωση που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Λαμβάνεται σαν μέση απόδοση 15 μ2 ημερησίως. (1 μ2 πραγματικής επιφάνειας)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,00

(Ολογράφως) Τριάντα ένα ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Α.Τ. : 7

Άρθρο : 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 3213

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η

απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο

εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοματικού βάρους τους.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,20

(Ολογράφως) : Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

Α.Τ. : 8

Άρθρο : 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλο. δοκούς ύψους ή πλευράς>160mm Κωδικός Αναθεώρησης : : ΟΙΚ. 6104 Σχ

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά

μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την στατική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος(τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 9

Άρθρο : 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο.λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος

των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ’ όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

### ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## Α.Τ. : 10

## Άρθρο : ΝΑΟΙΚ71.01.07ΣΑ1 Τελικό αρμολόγημα αρμών λιθοδομής

## Κωδικός Αναθεώρησης : : ΟΙΚ. 7101

Η εργασία περιλαμβάνει ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kgr λευκού τσιμέντου που θα περιλαμβάνει αδρανή αναλόγου φύσεως με το δομικό υλικό με το οποίο θα έρθει σε επαφή. Η τελική σύνθεση του κονιάματος θα αποφασισθεί επί τόπου του έργου σε συνεργασία του αναδόχου με την επίβλεψη, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο και θα πληρωθούν απολογιστικά. Τα αδρανή θα είναι απολύτως καθαρά από γαιώδεις προσμίξεις. Σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης.

Η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος θα είναι όμοιας υφής, μορφής και απόχρωσης κατά περίπτωση, με αυτή των σωζόμενων μαρτύρων που θα έχουν διατηρηθεί και επιλεγεί από την επίβλεψη, αφού γίνει ικανός αριθμός δειγμάτων από τον ανάδοχο επί τόπου.

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία αναγκαία για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του αρμολογήματος. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες επίβλεψης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο όψης (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,53

(Ολογράφως) : Σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά

Α.Τ. : 11

Άρθρο :ΝΑΟΙΚ Α/43.22Σ1 Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής διατομής

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 4307 100%

Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως από πλακοειδείς και ισόπαχους λίθους, πάχους 5-7 εκ διαστάσεων πλευράς 40 έως 70 εκ τουλάχιστον, τοποθετούμενη μετά τσιμεντοκονιάματος στη στέψη λιθοδομής κτιρίου, με κλίση προς τα έξω, επί της καμπυλοειδούς και προεξέχουσα αυτής. Περιλαμβάνεται η προμήθεια κατάλληλων λίθων, η επεξεργασία και μόρφωση ορθογωνικής επιφάνειας όψεως τούτων, η τοποθέτηση αυτών ως και των διατηρούμενων από τις καθαιρέσεις κατόπιν ελαφράς επεξεργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία, τα υλικά, τα ικριώματα και όποια άλλα μέσα απαιτηθούν μέχρι πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : Είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 12

Άρθρο : 71.21 Επιχρίσματα τριπτά, τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης : : ΟΙΚ. 7121

Επιχρίσματα τριπτά . τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,70

(Ολογράφως) : Δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 13

Άρθρο :77.81.01. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με

σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο−ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο−ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,40

(Ολογράφως) : Δεκατέσσερα  ευρώ και σαράντα  λεπτά

Α.Τ.14

Άρθρο: 77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,40

(Ολογράφως) : Δεκαοχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 15

Άρθρο :46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ−4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

### ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,30

### (Ολογράφως) : Σαράντα  ευρώ και τριάντα  λεπτά

Α.Τ. : 16

#### Άρθρο: 78.05 Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού μέχρι 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

78.05.03 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810

### ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,90

### (Ολογράφως) : δεκαπέντε  ευρώ και ενενήντα  λεπτά

Α.Τ. : 17

#### Άρθρο: 77.84 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

### ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,80

### (Ολογράφως) : εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά

### ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α.Τ. : 18

Άρθρο : 52.76.02 Ζευκτά από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 5277

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, απλά ή δικτυωτά, οιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από τεμάχια με απλή διατομή, όλα από δομική ξυλεία, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 − 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των στρωτήρων, προσκεφαλαίων, των κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγωνίων συνδέσμων των ζευκτών και ημι-ζευκτών και γενικά ξυλεία ζευκτών κ.λ.π.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) 861,00

(Ολογράφως) : Οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ

Α.Τ. : 19

Άρθρο : 52.79.02 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 635,00

(Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ

Α.Τ. :  20

Άρθρο : 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

Κωδικός Αναθεώρησης : : ΟΙΚ. 5281

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,40

(Ολογράφως) : Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 21

Άρθρο : 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης : : ΟΙΚ. 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα

καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,80

(Ολογράφως) : Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 22

Άρθρο: Σχετ. ΑΤΟΕ 5293 Ταβάνι παραδοσιακού τύπου

Ταβάνι παραδοσιακού τύπου δια λεπτοσανίδων πλάτους 0,15 – 0,20 μ εκ ξυλείας Πεύκης Σουηδίας ήτοι δοκίδωσης και σκελετός εκ καδρονιών της απαιτούμενης διατομής και διάταξης, επένδυση με λεπτοσανίδες ροκανισμένες έτοιμες να δεχθούν το λούστρο και πήχεων αρμοκαλύψεως και περιμετρικών κορνιζών από την ίδια ξυλεία πλατους 0,10 έως 0,60 μ. στο ίδιο επίπεδο με το ταβάνι ή σε απόσταση έως 0,20 μ. κάτω από αυτό, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματος και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ : 23

Α.Τ. : 53.20.02

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια .Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

## Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 5322

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε σκελετό από καδρόνια, δηλαδή σανίδωμα ραμποτέ από λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, σε σκελετό από καδρόνια 5x7 cm, σε αποστάσεις το πολύ 40 cm από άξονα σε άξονα, με εγκάρσιους συνδέσμους κάθε 1,50 m το πολύ, στερεωμένου σε υπάρχουσα υποδομή (όπως από σκυρόδεμα) με UPAT και βίδες ή με ατσαλόβιδες, κλπ και γενικά υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη

κατασκευή (του δαπέδου και του σκελετού του), ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και πλήρη καθαρισμό της επιφανείας. Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

## ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,50

(Ολογράφως) :Τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 24

Άρθρο : 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 7912

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης στέγης) από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις, βάρους 0,5 kg/m2. Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με μηχανικά μέσα, μέσω πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε στρώσης μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται με ειδική αυτοκόλλητη μεμβράνη, συμβατή με το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά

Α.Τ. : 25

ΑΤΗΕ 8062.Σ1.1 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 1 100%

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική και κατάλληλα διαμορφωμένη πάχους 0,60 χιλ., με στηρίγματα τουλάχιστον ανά 60 cm, τοποθετημένη για πλήρη λειτουργία με όλα τα μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία που απαιτείται.(1μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,00

Ολογράφως) : Δεκαεπτά  ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 26

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8062.Σ1.2 Υδρορροή κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 1 100%

Υδρορροή κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων αλλαγής κατεύθυνσης, των υλικών σύνδεσης, των στηριγμάτων στερέωσης, τοποθετούμενων στις αλλαγές κατεύθυνσης και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1μ όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

Ολογράφως) : Είκοσι  ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ.: 27

Σχ. ΟΙΚ 54.46.02.01  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5446.2

Κατασκευή  εξωτερικής ξύλινης παραδοσιακής πόρτας δίφυλλης ,πλάτους 1,30 μ και ύψους 2,20 από ξύλο τύπου «ΜΕΡΑΝΤΕ-ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ », τρικολλητή . τεχνικής ξήρανσης, με κάσωμα   διατομής 69χ95 χιλ. και φύλλο διατομής 69χ144 χιλ. . Περιμετρικά θα διατεθούν τρία λάστιχα στεγανοποίησης και αφρώδες υλικό. Οι μεντεσέδες θα είναι βαρέως τύπου , ρυθμιζόμενοι χωνευτοί. Οι πόρτες θα έχουν κλειδαριά , τρίγλωσση με άγκιστρα ασφαλείας  και νεροσταλάκτη αλουμινίου  στο κάτω μέρος . όλο το κάσωμα θα είναι βερνικωμένο με βερνίκια εμποτισμού . Το σχέδιο του διακοσμητικού κασώματος και το χρώμα θα γίνει υπό την επιλογή και την έγκριση της υπηρεσίας επίβλεψης του έργου . Εξωτερική πόρτα πλήρως τοποθετημένη .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.400,00

Ολογράφως) : Χίλια τετρακόσια  ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ.: 28

ΣΧ.ΟΙΚ .54.38.02 ΠΑΡΑΘΥΡΑ  ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 5437

Παράθυρα παραδοσιακού τύπου από ξύλο τύπου «ΜΕΡΑΝΤΕ-ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ », τρικολλητή . τεχνικής ξήρανσης, με κάσωμα και υαλοστάσιο διατομής 69χ95 χιλ.. Περιμετρικά θα διατεθούν τρία λάστιχα στεγανοποίησης και αφρώδες υλικό.

Οι μηχανισμοί θα είναι ανοιγοκλεινόμενοι, αντιδιαβρωτική , με μάσκουλα ασφαλείας βαρέως τύπου . Το κατωκάσι των κουφωμάτων θα είναι επενδεδυμένο με ποδιά αλουμινίου . ¨Όλο το κάσωμα  θα είναι βερνικωμένο με βερνίκια εμποτισμού . Τα  παράθυρα θα διαθέτουν διπλούς θερμομωνοτικούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους

31 χιλ. (4-21-5)στεγανοποιημένους εσωτερικά και εξωτερικά με μη τοξική σιλικόνη . Το σχέδιο των και το χρώμα θα είναι υπό την επιλογή και την επιλογή και την έγκριση της υπηρεσίας επίβλεψης του έργου.

Παράθυρο πλήρως τοποθετημένο τιμή ανά (τ.μ.)

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ [**] ΕΡΓ

Τιμή (Αριθμητικά) : 800,00

Ολογράφως) : οκτακόσια   ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ.: 29

Άρθρο: 54.40 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

54.40.02	     Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2

Τιμή (Αριθμητικά) : 239,00

Ολογράφως) : διακόσια τριάντα εννέα  ευρώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ.: 30

Άρθρο:Σχετ55.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία

Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης ή λοξής ή καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιον, πατήματος με πάχος 5 cm, ρύχτια με πάχος 2 cm, βαθμιδοφόροι 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16Χ16 cm, σε περιστροφική κλίμακα και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία για πλήρη κατασκευή συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου..

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

55.01.01	    Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας

###### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5501.1

Τιμή (Αριθμητικά) : 5000,00

Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά

### ΟΜΑΔΑ Ε: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΆΡΘΡΟ 31Ο

ATHE N9321: Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN16 και πίεσης 20 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007

Πλαστικός σωλήνας DN16 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωμένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά, και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξημένος κατά 40% για τα εξαρτήματα σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καμπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστημένος με παράδοση σε κανονική λειτουργία. ( 1 m )

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		2,30

(Ολογράφως):	ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΆΡΘΡΟ 32Ο

ATHE N9321.1: Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN25 και πίεσης 20 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007

Πλαστικός σωλήνας DN25 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωμένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά, και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξημένος κατά 40% για τα εξαρτήματα σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καμπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστημένος με παράδοση σε κανονική λειτουργία. ( 1 m )

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		7,00

(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 33Ο

ATHE N9321.3: Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής διαμέτρου DN32 και πίεσης 20 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007

Πλαστικός σωλήνας DN32 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωμένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά, και εγκατάσταση με τα μικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξημένος κατά 40% για τα εξαρτήματα σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καμπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστημένος με παράδοση σε κανονική λειτουργία. ( 1 m )

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		9,00

(Ολογράφως):	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 34Ο

ATHE 8540.3: Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex. Πάχους 9mm και διαμέτρου έως 1,5 ιν

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 040

Θερμική μόνωση σωλήνων έως 1,5 ίντσες με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		3,00

(Ολογράφως):	ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 35Ο

ATHE 8606.2.1: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		11,50

(Ολογράφως):	ΈΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΆΡΘΡΟ 36Ο

ATHE 8606.2.3: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου σπειρώματος 1 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		16,00

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑΈΞΙ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 37Ο

ATHE 8606.2.1: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου σπειρώματος 1 1/4 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		20,00

(Ολογράφως):	ΕΊΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 38Ο

ATHE Ν8431: Θερμαντικά σώματα πάνελ 22-600-600

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026

Θερμαντικά σώματα πάνελ 22-600-600 βαμμένα πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		150,00

(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΌΝ ΠΕΝΉΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 39Ο

ATHE Ν8431: Θερμαντικά σώματα πάνελ 22-600-900

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026

Θερμαντικά σώματα πάνελ 22-600-900 βαμμένα πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		200,00

(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΌΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 40Ο

ATHE 8445.2: Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 026

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 3/4 ins, ορειχάλκινη, διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		7,33

(Ολογράφως):	ΕΠΤΆ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΆΡΘΡΟ 41Ο

ATHE 8456.3.1: Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 Χωριτηκότητας 1000 lt.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 029

Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων) που προβλέπονται κατά DIN 6620 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση (μέσα σε έτοιμη τάφρο από μπετόν ή υπέργεια σύνδεση) με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 1000 λιτ.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		800,00

(Ολογράφως):	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 42Ο

ATHE Ν8451.2.13: Λέβητας χαλύβδινος Θερμαντικής Ισχύος 55.000 Kcal/h

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 027

Λέβητας χαλύβδινος πλήρης με τα εξαρτήματά του, τον πίνακα οργάνων  και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Θερμαντικής Ισχύος 55000 Kcal/h.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		1.500,00

(Ολογράφως):	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 43Ο

ATHE Ν8455.6: Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου διβάθμιος Ικανότητας καύσεως 6 kg/h

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 028

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου διβάθμιος με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής θερμάνσεως με όλα τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα Ικανότητας καύσεως 6 kg/h.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		1.100,00

(Ολογράφως):	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 44Ο

ATHE 8462.4: Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		19,00

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 45Ο

ATHE 8473.2.12: Δοχείο διαστολής Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως Χωριτηκότητας 250lt

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 023

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία  Κυλινδρικό κατά DIN 4806 για εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως Χωρητικότητας 250lt

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		300,00

(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 46Ο

ATHE 8477.4: Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 023

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας με τα μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		14,00

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 47Ο

ATHE 8656.1: Υδροστάτης

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 031

Υδροστάτης με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  επαφής

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		30,00

(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 48Ο

ATHE Ν8464: Καπνοδόχος κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 034

Καπνοδόχος κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

Τιμή ανά κιλό

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		5,21

(Ολογράφως):	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

ΆΡΘΡΟ 49Ο

ATHE 8474.1: Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 023

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 3/4 ins

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		29,00

(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 50Ο

ATHE 8474.1: Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 3/4 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 012

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοxλιωτό ¾ ιντσ

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		21,00

(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 51Ο

ATHE Ν8641: Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		5,00

(Ολογράφως):	ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 52Ο

ATHE Ν8652.2: Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 150 βαθμούς C

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 031

Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή σωληνίσκο Φ 2 mm με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  Περιοχής ενδείξεως 0 - 150 βαθμούς C

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		7,00

(Ολογράφως):	ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΆΡΘΡΟ 53Ο

ΣΧ. ATHE Ν8605.1: Κυκλοφορητής νερού Ενδεικτικός τύπος WILO TOP-S 25/7

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 021

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως  Ενδεικτικός τύπος WILO TOP-S 30/7

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		320,00

(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

### ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΤΗΕ 8751

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

ΑΤΗΕ 8751.1

Αναθεωρείται με το ΗΛΜ 44

Μονόκλωνος

Άρθρο 54ο

ΑΤΗΕ 8751.1.2: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044

Διατομής 1 X 1.5 mm2

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		1,10

(Ολογράφως):	ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 55ο

ΑΤΗΕ 8751.1.3: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 044

Διατομής 1 X 2.5 mm2

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		1,24

(Ολογράφως):	ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 56ο

ΑΤΗΕ 8766.3.1: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3χ1,5 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		4,27

(Ολογράφως):	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 57ο

ΑΤΗΕ 8766.3.3: Καλώδιο ΝΥM διατομής: 3 Χ 4mm2 τριπολικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3χ4 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		6,00

(Ολογράφως):	ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο 58ο

ΑΤΗΕ 8766.4.5: Καλώδιο ΝΥM διατομής: 4 Χ 10mm2 τριπολικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 046

Καλώδιο τύπου ΝΥM 4χ10 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		8,80

(Ολογράφως):	ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 59ο

ΑΤΗΕ 8801.1.1: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α  απλός διπολικός

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		4,00

(Ολογράφως):	ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 60ο

ΑΤΗΕ 8801.1.4: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α  κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		6,00

(Ολογράφως):	ΈΞΙ ΕΥΡΩ

Άρθρο 61ο

ΑΤΗΕ 8826.3.2: Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		8,20

(Ολογράφως):	ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 62ο

ΑΤΗΕ  8840.2.1: Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50Χ35

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 052

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα, προστασίας P30 επίτοιχος Διαστάσεων 50X35 cm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		130,00

(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 63ο

ΑΤΗΕ  8840.2.3: Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 82Χ55

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 052

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα, προστασίας P30 επίτοιχος Διαστάσεων 82X55 cm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		250,00

(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 64ο

ΑΤΗΕ 8982.2.1.1: Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής Με ανταυγαστήρα τετραγωνικού πρίσματος προστασίας IP 20  Με λαμπτήρα 40 W

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 060

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με ανταυγαστήρα τετραγωνικού πρίσματος προστασίας IP 20 Με ανταυγαστήρα τετραγωνικού πρίσματος προστασίας IP 20 Με λαμπτήρα 40 W

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		29,09

(Ολογράφως):	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 65ο

ΑΤΗΕ 8974.3.3: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20, Τετράγωνο Με 4 λυχνίες 20 W ή με 2 λυχνίες 40 W/U

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Προστασίας IP 20, Τετράγωνο Με 4 λυχνίες 20 W ή με 2 λυχνίες 40 W/U

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		83,25

(Ολογράφως):	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 66ο

ΣΧ. ΑΤΗΕ 8972.3.4: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20, Ορθογώνιο Με 4 λυχνίες 20 W ή με 2 λυχνίες 40 W/U

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 059

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 50 επίμηκες γιά 2 λαμπτήρες 40 W

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		100,00

(Ολογράφως):	ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

ΑΤΗΕ 8915 : Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

ΑΤΗΕ 8915.1

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Μονοπολικός

Άρθρο 67ο

ΑΤΗΕ 8915.1.2: Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 055

Εντάσεως 10 Α

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		9,13

(Ολογράφως):	ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 68ο

ΑΤΗΕ 8915.1.3: Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Εντάσεως 16 Α

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		10,68

(Ολογράφως):		ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΑΤΗΕ 8915.2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Τριπολικός

Άρθρο 69ο

ΑΤΗΕ 8915.2.3: Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 055

Εντάσεως 16 Α

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		16,63

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 70ο

ΑΤΗΕ 8915.2.4: Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 055

Εντάσεως 20 Α

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		17,77

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 71ο

ΑΤΗΕ 8924.2: Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 055

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης, εγκατεστημένη γιά εγκατάσταση σε πίνακα Χ.Τ., με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		13,75

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 72ο

ATHE 8256.5.1: Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 120 l Ισχύος 2000 W

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 024

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		260,00

(Ολογράφως):	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 73ο

22.30.02: Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		10,00

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ

Άρθρο 74ο

ΣΧΕΤ. Σύστημα ανύψωσης καθίσματος (ασανσέρ καθίσματος)

Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανάβασης σε σκάλες. 
Τα συστήματα ανύψωσης καθίσματος (ανυψωτικές καρέκλες) μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε σκάλα, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, καθώς κατασκευάζονται αποκλειστικά για το χώρο για τον οποίο προορίζονται. 
Τοποθετούνται σε κτίρια με ευθεία κλιμακοστάσια ή όπου είναι απαραίτητη η κυκλική διαδρομή. 
Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 4000,00€

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες ευρώ

ΟΜΑΔΑ Η: ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Άρθρο 75ο

ΑΤΗΕ Ν8179.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, ευρωπαικού (καθημένου) τύπου ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 014

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 168,00€

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ

Άρθρο 76ο

ΑΤΗΕ 8179.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηχτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 015

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 118,06€

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά

Άρθρο 77ο

ΑΤΗΕ 8106.1 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 085

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 11,50€

(Ολογράφως): Ένδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο 78ο

ΑΤΗΕ 8115.1 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 011

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 11,50€

(Ολογράφως): Ένδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο 79ο

ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένοςτοποθετημένος σε νιπτήρα -

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 013

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 44,30€

(Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά

Άρθρο 80ο

ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 017

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά): 130,00€

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ

ΟΜΑΔΑ Θ: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 81ο

ΑΤΗΕ 8201.1.2: Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		73,90

(Ολογράφως):	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Άρθρο 82ο

ΑΤΗΕ 8204.2: Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 020

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή πλήρης, αποτελουμένη από σιδηρούν κιβώτιον μετά ατράκτου και θύρας  καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20 m, πυροσβεστικό κρουνό διαμετρ. 2ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ. 1 3/4ins, και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρ. 1 3/4ins, ήτοι πυροσβεστική φωλιά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):		391,14

(Ολογράφως):	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 83ο

Άρθρο ΣΧΕΤ: Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ψηφιδωτών  &  επεξηγηματικών   πινάκων για την τέχνη του ψηφιδωτού.  Σύνολο:  10.000 ευρώ

Προμήθεια εξοπλισμού για την ταυτόχρονη εκμάθηση /γνωριμία  κυρίως των νέων παιδιών της τέχνης του ψηφιδωτού (Group : 6 ατόμων) με τις δύο τεχνικές  :

1. Απ’ ευθείας ψηφιδοθέτηση πάνω στο νωπό, υγρό ακόμη κονίαμα. και                                 2.   Ανάστροφη ψηφιδοθέτηση. Οι ψηφίδες στερεώνονται με κόλλα (από την καλή τους πλευρά) πάνω στο σχέδιο της παράστασης του ψηφιδωτού που έχει σχεδιασθεί και χρωματισθεί πάνω σε χαρτί πακεταρίσματος από την ανάστροφη πλευρά του.

1.Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ψηφιδωτών

- Πένσες (Κόφτες ψηφιδωτών ): Αριθμός τεμαχίων (6) ,

- Κόλλες ψηφιδωτών: Αριθμός τεμαχίων (6) των 5 kgr  έκαστος

- Στόκος ψηφιδωτών:  Αριθμός τεμαχίων (6) των 5 kgr  έκαστος

- Ψηφίδες (Γυαλί, Πέτρα, Μέταλλο) Αριθμός τεμαχίων (50) των 200 ψηφίδων έκαστος (minimum) με μέγεθος ψηφίδας 10mmX10mm.

- Χρώματα ψηφίδας : Αριθμός τεμαχίων (50) όλων των αποχρώσεων.

- Λαβίδα ψηφιδωτών : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Δοχεία για ψηφίδες : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Τουλουπάνια : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Μεταλλικά πλαίσια διαφόρων διαστάσεων  : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Σίτα κοσκινίσματος : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Μυστρί ψηφιδωτών : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Σπάτουλα ψηφιδωτών : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Σφουγγάρι : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Ξύλινος Τραπεζοπάγκος διαστάσεων 2m X 1m : Αριθμός τεμαχίων (2)

- Καρέκλες : Αριθμός τεμαχίων (6)

- Φουρνάκι: Αριθμός τεμαχίων (1)

2. Προμήθεια επεξηγηματικών   πινάκων για την τέχνη του ψηφιδωτού:

- Στάδια κατασκευής ψηφιδωτού: Αριθμός τεμαχίων (4) διαστάσεων 50cm X50cm

- Ιστορία του ψηφιδωτού:  Αριθμός τεμαχίων (4) διαστάσεων 50cm X50cm

- Παγκόσμια έργα ψηφιδωτού: Αριθμός τεμαχίων (4) διαστάσεων 50cm X50cm

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ:	(Αριθμητικά):	10.000,00

(Ολογράφως):	ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

| Καλπάκι 21/12/2012 Ο Συντάξας Χριστόφορος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι 21/12/2012 Η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευμορφία Σίδερη Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |