# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΜΕΛΕΤΗ

| ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | Τοίχος αντιστήριξης 14η επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αρετής ΠΩΓΩΝΙΟΥ 121.000,00 Ευρώ α. Για εργασίες: 98.373,98 € β. Για Φ.Π.Α.: 22.626,02 € ΣΥΝΟΛΟ: 121.000,00 € |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Κ. Ταχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62 ΤΚ 45445 Ιωάννινα ΤΗΛ. 2651026390 FAX: 2651027340 | ΕΡΓΟ: «Τοίχος αντιστήριξης 14η επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αρετής» ΔΗΜΟΣ: ΠΩΓΩΝΙΟΥ |
| --- | --- |

##### ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης 14η επαρχιακής οδού Τ.Κ. Αρετής» του Δήμου Πωγωνίου.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναγκαίες εργασίες:

- Εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ

- Κατασκευή οπλισμένου τοίχου μήκους 116.70μ και ύψους από 2,00 έως 4,00μ ως συνημμένα σχέδια..

- Επανεπίχωση με υλικό Ε3,Ε4 (μεταβατικό επίχωμα)

- Σημειώνετε ότι η εκσκαφή καθώς και η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20μ διότι το ύψος των εκσκαφών είναι αρκετά μεγάλο και δύσκολα τα πρανή των εκσκαφών θα διατηρηθούν σταθερά (υπάρχει κίνδυνος διέλευσης πεζών από πιθανή κατολίσθηση). Ακόμη οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με αίθριες καιρικές συνθήκες  και όχι αν δεν παρέλθουν αρκετές μέρες μετά από βροχοπτώσεις ώστε τα πρανή να προλάβουν να αποστραγγίσουν.

Η πίστωση είναι 121.000,00 Ευρώ και αφορά έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τα οποία θα διατεθούν για εργασίες 98.373,98 Ευρώ και για Φ.Π.Α 22.626,02 Ευρώ.

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου και διέπονται από το Ν.Δ. 1418/84, τα Π.Δ. 609/85 και 171/87 και το Ν. 3263/20047 και τις τροποποιήσεις αυτού.

|  |  | Ο Συντάκτης |
| --- | --- | --- |
|  |  | Στάμος Χρήστος |
|  |  | Πολιτικός Μηχανικός |