ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ --------------------------------- ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ : Δ. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ & ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ. Α. Υ.)

Καλπάκι 29– 10 – 2014 Καλπάκι 24 – 10 – 2014 Θεωρήθηκε ----- Η Προϊστάμενη ----- ----- ο ----- Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Συντάξας Ευμορφία Σίδερη Χριστόφορος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

| ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας | 3 |
| --- | --- |
| Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας | 3 |
| Περιεχόμενο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας | 3 |
| ΤΜΗΜΑ Α΄ |  |
| ΓΕΝΙΚΑ | 4 |
| Είδος του έργου και χρήση αυτού | 4 |
| 2. Ακριβής διεύθυνση του έργου | 4 |
| 3. Αριθμός αδείας | 4 |
| 4. Στοιχεία των κυρίων του έργου | 4 |
| 5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. | 4 |
| 6. Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης \ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ | 4 |
| ΤΜΗΜΑ Β΄ |  |
| ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | 5 |
| Τεχνική περιγραφή του έργου | 5 |
| Παραδοχές μελέτης | 5 |
| Α. Υλικά | 5 |
| Β. Έδαφος | 5 |
| Γ. Σεισμολογικά στοιχεία | 5 |
| Δ. φορτία | 5 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | 6 |
| Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ | 6 |
| (α) Θέση του έργου – οικόπεδο | 6 |
| (β) Οροι δόμησης | 6 |
| ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ | 6 |
| ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 6 |
| 3. « Ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου & των εγκαταστάσεων | 6 |
| ΤΜΗΜΑ Γ΄ |  |
| ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 6 |
| ΤΜΗΜΑ Δ΄ |  |
| Εργασίες σε στέγη | 6 |
| Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου & στους φωταγωγούς | 6 |
| Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου | 6 |
| Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού & έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς & βιολογικούς παράγοντες | 6 |
| Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς | 7 |
| ΤΜΗΜΑ Ε΄ |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 8 |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων από τις ενδεχόμενες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης, μετατροπών, καθαρισμού κ.λ.π. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι επιτρέπει την ενσωμάτωση των γενικών αρχών πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου στις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές που αφορούν τη χρήση του έργου. Δηλαδή, πρόκειται για επιλογές που καθορίζουν την απόδοση του έργου στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας κατά την εξέλιξή του.

Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποτελεί τμήμα των δικαιολογητικών, απαραίτητο  για την έγκριση της διαχειριστικής μελέτης.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Δηλαδή, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας μετά το πέρας των εργασιών, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως ακριβώς αυτό πραγματοποιήθηκε.

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών, ενώ μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.

Περιεχόμενο Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

Ο Φάκελος  Ασφάλειας περιλαμβάνει :

- Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου.

- Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπών, καθαρισμού κ.λ.π. Επισημαίνεται, ότι οι παραπάνω οδηγίες και στοιχεία αναφέρονται ενδεικτικά στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, ατμού κλπ), στην πυρασφάλεια κλπ.

### ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

(Π..Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

##### ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού : Πρόκειται για την οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Πωγωνίου.  Αναφερόμαστε στην διαμόρφωση του καταστρώματος, την οδοστρωσία και την ασφαλτόστρωση των ακόλουθων αγροτικών δρόμων, που ευρίσκονται στα Τ. Δ. Καλπακίου, Δολιανών και Γεροπλατάνου, του Δήμου Πωγωνίου :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ

| ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΜΗΜΑ | ΜΗΚΟΣ (σε m) |
| --- | --- | --- |
| ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | Β : ΓΟΥΛΑ – ΜΑΣΤΟΡΑ | 693,74 |
|  | Γ : ΖΗΓΟΥ – Ε.Ο. ΒΕΛΛΑΣ | 491,37 |
|  | Δ : ΣΦΑΓΕΙΑ Κ. ΠΕΔΙΝΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ | 877,92 |
|  | ΣΤ : ΧΑΝΤΖΗ - ΓΗΠΕΔΟ | 640,30 |
|  | Ζ : Ε. Ο. - ΚΑΚΚΟΥ – ΝΤΕΛΛΑ | 525,04 |
| ΔΟΛΙΑΝΩΝ | Α: Ε.Ο. – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΚΚΟΥ | 1.226,45 |
| ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | Ε : ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ (ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ) – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 490,55 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ : | 4.945,37 |

Οι δρόμοι, παρουσιάζουν σημαντική κυκλοφοριακή φόρτιση, όλη την διάρκεια του χρόνου και εξυπηρετούν τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την μεταφορά των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων.

- Ακριβής διεύθυνση του έργου : Το έργο ευρίσκεται στα  αγροκτήματα των  Τ. Δ. Καλπακίου, Δολιανών και Γεροπλατάνου, του Δήμου Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων.

- Αριθμός άδειας : Η  τεχνική μελέτη του έργου..

- Στοιχεία των κυρίων του έργου : Δήμος Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων,  Τ.Κ. :  44004.

Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. : Χριστόφορος Παπαδημητρίου, πολιτικός μηχανικός, Δημαρχείο, Δ. Πωγωνίου

- Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης & αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

(βλέπε συνημμένη μελέτη)

- Παραδοχές μελέτης

(βλέπε συνημμένη μελέτη)

Α. ΥΛΙΚΑ :

| 2.Α.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Α.2 |  |  |
| 2.Α.3 |  |  |

Β. ΕΔΑΦΟΣ :

| 2.Β.1 | Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa | 0,25 |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 | Δείκτης εδάφους Κs(K Pa/cm) | 300 |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

| 2.Γ.1 | Σεισμικότητα περιοχής | II |
| --- | --- | --- |
| 2.Γ.2 | Σεισμική επιτάχυνση | a = 0,16g |
| 2.Γ.3 | Κατηγορία εδάφους | B |
| 2.Γ.4 | Χαρακτηριστικές περίοδοι | Tι =0,15 & Τ2=0,60 |
| 2.Γ.5 | Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης | βο =2,50 |
| 2.Γ.6 | Τεταγμένη φάσματος επιταχύνσεων σεισμού (Τ2>Τ) | Rd = 0,11 |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ :

| 2.Δ.1 | Ίδιο βάρος γαιών | 20.00 ΚΝ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 |  |  |
| 2.Δ.3 |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(α) Θέση του έργου – οικόπεδο

Το έργο ευρίσκεται στα  αγροκτήματα των  Τ. Δ. Καλπακίου, Δολιανών και Γεροπλατάνου, του Δήμου Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων.

(β) Όροι δόμησης

Δεν απαιτούνται στοιχεία διότι το παρόν δεν αφορά δόμηση κτιρίων.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Η προτεινόμενη οδοστρωσία – ασφαλτόστρωση των δρόμων, δεν αποτελεί ιδιαίτερη αρχιτεκτονική πρόταση.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για τις προτεινόμενες εργασίες παρατίθενται προμετρήσεις αυτών στην μελέτη του έργου.

3. “Ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

Παρατίθενται στην μελέτη.

ΤΜΗΜΑ  Γ΄

##### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερου χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές.

ΤΜΗΜΑ   Δ΄

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες εργασίες (συντήρηση – καθαρισμός – επισκευή κλπ) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών  :

- Εργασίες σε στέγη

Δεν υπάρχουν.

- Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν.

- Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Δεν υπάρχουν.

- Εργασίες σε φρέατα ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

Δεν υπάρχουν.

- Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν εργασίες σε τέτοιο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, το προσωπικό ή συνεργείο θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και να φέρει την κατάλληλη στολή εργασίας (κεφάλαιο Β του Π.Δ. 1073/81). Ο κάθε εργαζόμενος να εφαρμόζει ασφαλείς μεθόδους εργασίας, να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια οποιουδήποτε άλλου ατόμου και να συνεργάζεται με τον εργοδότη για την εφαρμογή των μέτρων  των Π.Δ.  1073 / 81,   778 / 80  και  305 / 96.

ΤΜΗΜΑ   Ε΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Το έργο πρέπει να επιθεωρείται μια φορά το χρόνο, ώστε να επισημαίνονται τυχόν  προβλήματα στις εν λόγω κατασκευές.  Κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να συμπληρώνεται έντυπο του παρακάτω τύπου :

| Ημερομηνία Επιθεώρησης |  |
| --- | --- |
| Τμήμα που επιθεωρήθηκε |  |
| Τύπος Επιθεώρησης |  |
| Στοιχεία Υπεύθυνου της επιθεώρησης |  |
| Υπογραφή Υπεύθυνου της επιθεώρησης |  |