ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ --------------------------------- ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΘΕΣΗ : Δ. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ & ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ. Α. Υ.)

Καλπάκι 29– 10 – 2014 Καλπάκι 24 – 10 – 2014 Θεωρήθηκε ----- Η Προϊστάμενη ----- ----- ο ----- Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Συντάξας Ευμορφία Σίδερη Χριστόφορος Παπαδημητρίου Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- |
| Σκοπός Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας ( Σ.Α.Υ.) | 2 |
| Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας | 2 |
| Περιεχόμενο Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας | 2 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.), ΠΔ 305/96, άρθρο 3,παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10 | 3 |
| ΤΜΗΜΑ Α΄ |  |
| ΓΕΝΙΚΑ | 3 |
| Είδος του έργου και χρήση αυτού | 3 |
| Σύντομη περιγραφή του έργου | 3 |
| 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου | 3 |
| 4. Στοιχεία των κυρίων του έργου | 3 |
| 5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας | 3 |
| 6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας | 3 |
| ΤΜΗΜΑ Β΄ |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | 4 |
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 4 |
| ΤΜΗΜΑ Γ΄ | 15 |
| ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 15 |
| ΤΜΗΜΑ Δ΄ |  |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 18 |
| ΤΜΗΜΑ Ε΄ |  |
| ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 19 |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας έχει στόχο να προσδιορίσει, να προλάβει και να περιορίσει τους κινδύνους  ατυχημάτων  των εργαζόμενων κατά την κατασκευή του έργου.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει όταν :

- απαιτείται συντονιστής (δηλαδή στην περίπτωση που απαιτούνται πολλά συνεργεία)

- οι εργασίες εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους

- απαιτείται εν των προτέρων γνωστοποίηση

Άρα κατ’ επέκταση η υποχρέωση υπάρχει σ’ όλες τις περιπτώσεις των έργων που απαιτείται άδεια.

Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Το σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την έκδοση έγκρισης του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, το σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση.

Το σχέδιο αυτό, αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αναπροσαρμογή του σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας πριν την έναρξη των εργασιών και κατά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, δηλαδή έτσι όπως ακριβώς αυτό κατασκευάστηκε.

Κατά την εκτέλεση του έργου το  σχέδιο, όπως και ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα πρέπει να τηρούνται με ευθύνη του εργολάβου του έργου και αν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών, ενώ μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και να φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί μέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ή ο κάθε επί μέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα πρέπει να μεριμνά ώστε να περιέρχεται στη διάθεσή του, ακριβές φωτοαντίγραφο του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Περιεχόμενο Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Στο σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφού ληφθούν υπόψη οι διάφορες δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου, περιγράφονται και διευκρινίζονται τα παρακάτω :

- οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο

- ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους

- στοιχεία για :  α) την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας

β) την ανάλυση πορείας της κατασκευής, σε φάσεις

γ) την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

δ) την ανάλυση των μεθόδων εργασίας κατά φάσεις

ε) τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων

στ) τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών

ζ) τη διευθέτηση των χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

η) τη μελέτη κατασκευές ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται

από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9 και 10)

#### ΤΜΗΜΑ  Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού : Πρόκειται για την οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Πωγωνίου.

- Σύντομη περιγραφή του έργου : Αναφερόμαστε στην διαμόρφωση του καταστρώματος, την οδοστρωσία και την ασφαλτόστρωση των ακόλουθων αγροτικών δρόμων, που ευρίσκονται στα Τ. Δ. Καλπακίου, Δολιανών και Γεροπλατάνου, του Δήμου Πωγωνίου :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ

| ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΜΗΜΑ | ΜΗΚΟΣ (σε m) |
| --- | --- | --- |
| ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | Β : ΓΟΥΛΑ – ΜΑΣΤΟΡΑ | 693,74 |
|  | Γ : ΖΗΓΟΥ – Ε.Ο. ΒΕΛΛΑΣ | 491,37 |
|  | Δ : ΣΦΑΓΕΙΑ Κ. ΠΕΔΙΝΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ | 877,92 |
|  | ΣΤ : ΧΑΝΤΖΗ - ΓΗΠΕΔΟ | 640,30 |
|  | Ζ : Ε. Ο. - ΚΑΚΚΟΥ – ΝΤΕΛΛΑ | 525,04 |
| ΔΟΛΙΑΝΩΝ | Α: Ε.Ο. – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΚΚΟΥ | 1.226,45 |
| ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | Ε : ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ (ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ) – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 490,55 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ : | 4.945,37 |

Οι δρόμοι, παρουσιάζουν σημαντική κυκλοφοριακή φόρτιση, όλη την διάρκεια του χρόνου και εξυπηρετούν τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την μεταφορά των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου : Το έργο ευρίσκεται στα  αγροκτήματα των  Τ. Δ. Καλπακίου, Δολιανών και Γεροπλατάνου, του Δήμου Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων.

- Στοιχεία των κυρίων του έργου : Δήμος Πωγωνίου, Ν. Ιωαννίνων,  Τ.Κ. :  44004.

- Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. : Χριστόφορος Παπαδημητρίου, πολιτικός μηχανικός, Δημαρχείο, Δ. Πωγωνίου

- Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας :

1η. Φάση :

- Προετοιμασία για την κατά σκευή του έργου. Εργοταξιακή σήμανση, ιδιαίτερα στις εισόδους των δρόμων και στις διασταυρώσεις τους με άλλους δρόμους.

- Διάνοιξη τάφρου στο ανάντη «φρύδι» των πρανών του δρόμου.

- Διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου με διαμορφωτήρα. Κατά την εργασία αυτή οριζοντιώνουμε το κατάστρωμα του δρόμου με απόξεση των αδρανών ή γαιωδών υλικών του καταστρώματος και την ομαλοποίηση αυτού ώστε να δεχθεί την υπόβαση οδοστρωσίας στην συνέχεια.

2η. Φάση :

- Μεταφορά των αδρανών υλικών για την κατασκευή της υπόβασης και της βάσης οδοστρωσίας με κατάλληλα φορτηγά αυτοκίνητα από τα λατομεία αδρανών υλικών και εναπόθεσή τους στο κατάστρωμα  των δρόμων σε σωρούς.

- Στρώση των υλικών και διαβροχή τους με υδροφόρο φορτηγό αυτοκίνητο.

- Στρώση των υλικών.

- Συμπύκνωση των υλικών με οδοστρωτήρες για την δημιουργία της υπόβασης και της βάσης οδοστρωσίας.

3η. Φάση :

- Ασφαλτική προεπάλλειψη  της βάσης οδοστρωσίας με κατάλληλο αυτοκινούμενο φορτηγό.

- Μεταφορά της ασφάλτου με φορτηγά αυτοκίνητα στην χώρο του έργου και διάστρωση αυτής με κατάλληλο μηχάνημα (φίνιστερ).  Συμπύκνωση του ασφαλτοτάπητα με οδοστρωτήρες.

ΤΜΗΜΑ  Β΄

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, οι οποίοι συντίθενται οριζόντια από τις προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» και κατακόρυφα από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας».

Ο συντάκτης του Σ.Α.Υ.  :

- Αντιστοιχεί τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου όπως αυτές  απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

- Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που κατά την κρίση του ενδέχεται να παρουσιαστούν και η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα όπου εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός  3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι :

είτε ( i )

η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας,

είτε ( ii )

οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων,

είτε ( iii )

ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη.

Ο αριθμός  1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι :

είτε ( i )

η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο,

είτε ( ii )

δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων,

είτε ( iii )

ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη

και

Ο αριθμός  2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 2 περιπτώσεις.

| Φ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ | (1) ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ | 1,1 | Προετοιμασία – εργοταξιακή σήμανση |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,2 | Διάνοιξη τάφρου |
|  |  | 1,3 | Διαμόρφωση καταστρώματος |
|  | (2) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 2,1 | Μεταφορά των υλικών |
|  |  | 2,2 | Διαβροχή των υλικών |
|  |  | 2,3 | Διάστρωση των υλικών |
|  |  | 2,4 | Συμπύκνωση των υλικών |
|  | (3) ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ | 3,1 | Ασφαλτική προεπάλειψη |
|  |  | 3,2 | Ασφαλτοτάπητας |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ |  |  |
| 01100 Φυσικά πρανή | 1101 | Κατολίσθηση. Απουσία/ανε- πάρκεια υποστήρηξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1102 | Αποκολλήσεις. Απουσία/ανε- πάρκεια προστασίας | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1103 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1104 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1105 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1106 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01200 Τεχνικά πρανή & εκσκαφές | 1201 | Κατάρρευση. Απουσία / ανε- πάρκεια υποστήρηξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1202 | Απκολλήσεις. Απουσία / ανε- πάρκεια υποστήρηξης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1203 | Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1204 | Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1205 | Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1206 | Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1207 | Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01300 Υπόγειες εκσκαφές | 1301 | Καταπτώσεις οροφής/ Παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1302 | Καταπτώσεις οροφής/ Παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1303 | Καταπτώσεις οροφής/ Παρειών. καθυστερημένη υποστήλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1304 | κατάρρευση μετώπου προσβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01400 Καθιζή- σεις | 1401 | Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1402 | Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1403 | Διάνοιξη υπόγειου έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1404 | Ερπυσμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1405 | Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1406 | Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1407 | Υποσκαφή / απόπλυση |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1408 | Στατική επιφόρτιση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1409 | Δυναμική καταπόνηση – φυσική αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1410 | Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής αιτία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ |  |
| 02100 Κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων | 2101 | Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2102 | Συγκρούσεις οχήματος – προσώπων |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2103 | Συγκρούσεις οχήματος – σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2104 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2105 | Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος σταθερού εμποδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2106 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2107 | Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2108 | Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2109 | Μέσα σταθερής τροχιάς.- Εκτροχιασμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02200 Ανατροπή οχημάτων & μηχανημάτων | 2201 | Ασταθής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2202 | Υποχώρηση εδάφους \ δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2203 | Έκκεντρη φόρτωση |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | 2204 | Εργασίες σε πρανές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2205 | Υπερφόρτωση |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 2206 | Μεγάλες ταχύτητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02300 Μηχανή- ματα με κινητά μέρη | 2301 | Στενότητα χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2302 | Βλάβη συστημάτων κίνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2303 | Ανεπαρκής κάλυψη κινούμε- νων τμημάτων - πτώσεις |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2304 | Ανεπαρκής κάλυψη κινούμε- νων τμημάτων – παγιδεύσεις μελών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2305 | Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2401 | Μηχανοκίνητα αλυσοπρίονα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02400 Εργαλεία Χειρός | 2402 | Κοπτικά εργαλεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02500 Άλλη πηγή | 2501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ |  |
| 03100 Οικοδομές κτίσματα | 3101 | Κατεδαφίσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3102 | Κενά τοίχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3103 | Κλιμακοστάσια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3104 | Εργασία σε στέγες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03200 Δάπεδα εργασίας, προσπε- λάσεις | 3201 | Κενά δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3202 | Πέρατα δαπέδων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3203 | Επικλινή δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3204 | Ολισθηρά δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3205 | Ανώμαλα δάπεδα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3206 | Αστοχία υλικού δαπέδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3207 | Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3208 | Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3209 | Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3210 | Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3211 | Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03300 Ικριώματα | 3301 | Κενά ικριωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3302 | Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3303 | Ανατροπή. Αστοχία έδρασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3304 | Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3305 | Κατάρρευση. Ανεμοπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03400 | 2401 | Τάφροι - Ρέματα |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Τάφροι, Φρεάτια | 2402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03500 Άλλη πηγή | 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ & ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ |  |
| 04100 Εκρηκτικά & ανατινάξεις | 4101 | Ανατινάξεις βράχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4102 | Ανατινάξεις κατασκευών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4103 | Ατελής ανατίναξη υπονόμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4104 | Αποθήκες εκρηκτικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4105 | Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4106 | Διαφυγή – έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04200 Δοχεία & δίκτυα υπό πίεση | 4201 | Φιάλες ασετιλίνης \ οξυγόνο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4202 | Υγραέριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4203 | Υγρό άζωτο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4204 | Αέριο πόλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4205 | Πεπιεσμένος αέρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4206 | Δίκτυα ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4207 | Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04300 Αστοχία υλικών υπό ένταση | 4301 | Βραχώδη υλικά σε θλίψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4302 | Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4303 | Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4304 | Συρματόσχοινα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4305 | Εξολκεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4306 | Λαξεύσεις /τεμαχισμός λίθων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04400 Εκτοξευό- μενα υλικά | 4401 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4402 | Αμμοβολές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4403 | Τροχίσεις / λειάνσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 05000 ΠΤΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ |  |
| 05100 Κτίσματα φέρων οργανισμός | 5101 | Αστοχία. Γήρανση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5102 | Αστοχία. Στατική επιφόρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5103 | Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5104 | Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5105 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5106 | Κατεδάφιση παρακείμενων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05200 Οικοδο- μικά στοιχεία | 5201 | Γήρανση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5202 | Διαστολή – συστολή υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5203 | Αποξήλωση πληρωτικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5204 | Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5205 | Φυσική δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5206 | Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5207 | Κατεδάφιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5208 | Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05300 Μεταφε-ρόμενα υλικά Εκφορτώ-σεις | 5301 | Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
|  | 5302 | Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
|  | 5303 | Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 5304 | Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5305 | Ατελής / έκκεντρη φόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5306 | Αστοχία συσκευασίας φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5307 | Πρόσκρουση φορτίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5308 | Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5309 | Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5310 | Απόλυση χύδην υλικών. υπερφόρτωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5311 | Εργασία κάτω από σιλό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05400 Στοιβασ-μένα υλικά | 5401 | Υπερστοίβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5402 | Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5403 | Ανορθολογική απόληψη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 06000 ΠΥΡΚΑΙΕΣ |  |
| 06100 Εύφλεκτα υλικά | 6101 | Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6102 | Δεξαμενές/ αντλίες καυσίμων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6103 | Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6104 | Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 6105 | Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6106 | Αυτανάφλεξη - απορρίμματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6107 | Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06200 Σπινθήρες & βραχυκυ-κλώματα | 6201 | Εναέριοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6202 | Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6203 | Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6204 | Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06300 Υψηλές Θερμοκ-ρασίες | 6301 | Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6302 | Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6303 | Χρήση φλόγας – χυτεύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6304 | Ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6305 | Πυρακτώσεις υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ |  |
| 07100 Δίκτυα εγκατα-στάσεις | 7101 | Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7102 | Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7103 | Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7104 | Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7105 | Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7106 | Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07200 Εργαλεία, μηχανήματα | 7201 | Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7211 | Ηλεκτροκίνητα εργαλεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08000 ΠΝΙΓΜΟΣ / ΑΣΦΥΞΙΑ |
|  | 8101 | Υποβρύχιες εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8102 | Εργασίες εν πλω-πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8103 | Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08100 | 8104 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Νερό | 8105 | Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8106 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές Πτώση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8107 | Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8108 | Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08200 Ασφυκτικό περιβάλλον | 8201 | Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8202 | Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8203 | Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8204 | Εργασία σε κλειστό χώρο – ανεπάρκεια οξυγόνου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ |  |
| 09100 Υψηλές θερμο-κρασίες | 9101 | Συγκολλήσεις / συντήξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9102 | Υπαίθρια ρευστά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9103 | Πυρακτωμένα στερεά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9104 | Τήγματα μετάλλων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9105 | Άσφαλτος / πίσσα |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 9106 | Καυστήρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9107 | Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09200 Καυστικά υλικά | 9201 | Ασβέστης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9202 | Οξέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ |
| 10100 | 10101 | Ακτινοβολίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10102 | Θόρυβος / δονήσεις |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |
|  | 10103 | Σκόνη |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 10104 | Υπαίθρια εργασία. Παγετός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10105 | Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 10106 | Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10107 | Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10108 | Υγρασία χώρου εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10109 | Υπερπίεση / υποπίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10201 | Δηλητηριώδη αέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10202 | Χρήση τοξικών υλικών |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 10203 | Αμίαντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10204 | Ατμοί τηγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10200 | 10205 | Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 10206 | Καπναέρια ανατινάξεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10207 | Καυσαέρια μηχανών εσωτερ. καύσης |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10208 | Συγκολλήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10209 | Καρκινογόνοι παράγοντες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΦΑΣΕΙΣ | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πηγές κινδύνων | Φ 1.1 | Φ 1.2 | Φ 1.3 | Φ 2.1 | Φ 2.2 | Φ 2.3 | Φ 2.4 | Φ 3.1 | Φ 3.2 |
| 10300 | 10301 | Μολυσμένα εδάφη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10302 | Μολυσμένα κτίρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10303 | Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10304 | Χώροι υγιεινής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ  Γ΄

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |
| --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ |
| 1101 | 1.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 2, 5, 10 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 10 |  |
| 1205 | 1.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 2, 5, 10 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 10 | Να απαγορευτεί η χωρίς λόγο παραμονή του προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών |
| 1405 | 1.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 2, 5, 10 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 10 |  |
| 2101 | 1.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 2, 5, 10 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 10 | Να τοποθετείται ευδιάκριτη πινακίδα προειδοποίησης |
| 2202 | 1.1, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 72 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 8 |  |
| 2203 | 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 8 |  |
| 2204 | 2.1 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 8 |  |
| 2205 | 2.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 8 |  |
| 2206 | 2.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 8 |  |
| 2301 | 3.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 45 & 46 |  |
| 2303 | 3.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 45, 46 & 50 |  |
| 2304 | 2.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 45, 46 & 50 |  |

| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |
| --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2305 | 3.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 52 ως 71 |  |
| 2401 | 2.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 46 & Π.Δ. 95 / 78 |  |
| 2402 | 1.3, 2.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 97 & 98 |  |
| 3204 | 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 37 και 106 & Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παρ. 6 |  |
| 3401 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 40 και 41 , Π.Δ. 778 / 80: άρθρο 20 |  |
| 4303 | 2.3 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 58 ως 63 |  |
| 4403 | 1.3, 2.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 105 και Π.Δ. 396 / 94 |  |
| 5301 | 1.3, 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 45 ως 48 |  |
| 5302 | 1.3, 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 46, 47 και 48 |  |
| 5303 | 1.3, 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 56, 68 και 69 |  |
| 5304 | 1.3, 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 45 ως 48, 56, 68 και 70 |  |
| 5305 | 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 25 και 86 |  |
| 5306 | 2.3, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 25, 85, 86 και 87 |  |
| 5308 | 2.3 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 86, 88 και 91 |  |
| 5309 | 2.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 91 |  |
| 5401 | 3.1 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρα 85, 86 και 87 |  |
| ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ | ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6102 | 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 96 |  |
| 6105 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 96 | Να απαγορευτεί το κάπνισμα κοντά σε καύσιμα των μηχανημάτων. |
| 6204 | 2.1, 2.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 96 και Π.Δ. 95 / 78 |  |
| 7106 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II | Όχι εργασίες με βροχερό καιρό |
| 9107 | 2.1, 2.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 105 |  |
| 10102 | 1.1, 2.1, 2.2 | Π.Δ. 396 / 94: άρθρα 3, 4 και Παράρτημα II, παράγρ. 2 Π.Δ. 85 / 91 |  |
| 10103 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 30, Π.Δ. 396 / 94: άρθρο 7 & Παράρτημα II, παράγρ. 3 & 4 |  |
| 10104 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παράγρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασ. 130329/03.07.95 | Όχι εργασίες με θερμοκρασίες κάτω από 0ο C |
| 10105 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παράγρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασ. 130329/03.07.95 | Όχι εργασίες με θερμοκρασίες πάνω από 38ο C |
| 10106 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παράγρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασ. 130329/03.07.96 | Όχι εργασίες με θερμοκρασίες κάτω από 0ο C |
| 10107 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παράγρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασ. 130329/03.07.97 | Όχι εργασίες με θερμοκρασίες πάνω από 38ο C |
| 10108 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 305 / 96, Παράρτημα IV, B II, παράγρ. 3 και Εγκύκλιος Υπ. Εργασ. 130329/03.07.98 | Όχι εργασίες με υγρασία πάνω από 70% |
| 10201 | 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 396 / 94: άρθρο 7 και Παράρτημα II, παράγρ. 4 |  |
| 10207 | 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 | Π.Δ. 1073 / 81: άρθρο 47, Π.Δ. 395 / 94Παράρτημα, παράγρ. 2.10 |  |

(3)  Αναφέρονται οι διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (πχ άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073 / 81).

(4) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΤΜΗΜΑ  Δ΄

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Οι δίοδοι προσπέλασης υπάρχουν, αφού οι μελετόμενοι δρόμοι χρησιμοποιούνται καθημερινά και ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα επαρχιακά και εθνικά οδικά δίκτυα.

- Τους διόδους κυκλοφορίας αποτελούν οι  προς βελτίωση δρόμοι.

3. Τους χώρους εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού αποτελούν  τα καταστρώματα  των μελετόμενων δρόμων.

4.  Χώροι αποθήκευσης : Τα αδρανή υλικά θα εναποτίθενται κατευθείαν στο κατάστρωμα των προτεινόμενων για βελτίωση δρόμων.

5. Χώροι συλλογής άχρηστων υλικών (απορρίμματα κλπ) : Δεν απαιτείται προσδιορισμός τους, αφού τυχόν απορρίμματα  (φαγητά, ποτά, καφέδες, κ.λ.π.) του προσωπικού, θα συγκεντρώνονται καθημερινά σε σακούλες και θα τοποθετούνται στους κάδους αποκομιδής σκουπιδιών των  πλησιέστερων οικισμών, θα μεταφέρονται δε, με ευθύνη των εργαζόμενων. Επικίνδυνα υλικά δεν υπάρχουν.

6.Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  : δεν απαιτούν ιδιαίτερες επισημάνσεις, γιατί όπως προαναφέρθηκε, οι εργασίες θα είναι ημερήσιες, δηλαδή οι εργαζόμενοι θα εργάζονται σε μία βάρδια και στην συνέχεια θα αποχωρούν από το χώρο εργασίας. Τυχόν έκτατες ανάγκες υγιεινής θα καλύπτονται στους κοντινούς στο έργο οικισμούς.

7. Τσιμπήματα ερπετών και εντόμων : 	Πρέπει να επισημάνουμε και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόμενοι από τσιμπήματα ερπετών και εντόμων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ατομικά προστατευτικά μέσα (εργατικά παπούτσια, περικνημίδες κλπ) και στο κινητό φαρμακείο του κάθε συνεργείου  θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα φαρμακευτικά σκευάσματα (χάπια, ενέσεις κλπ) που θα είναι στη διάθεση του κάθε εργαζόμενου, αν υπάρξει ανάγκη, θα τα χορηγεί δε, ο επικεφαλής  του συνεργείου.

ΤΜΗΜΑ  Ε΄

### ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα νομοθετικά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των μέτρων προστασίας που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σύμφωνα με τα παραπάνω :

- Τις διατάξεις του Ν. 1568 / 85 (ΦΕΚ Α΄/177/85) “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων”

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α΄/212/29-8-96)”Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ”.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ Α΄/11/18-1-96)” Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ  και 91/383/ΕΟΚ”.

- Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 άρθρο 6 “Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου των ΝΠΔΔ  και των ΟΤΑ” που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89.

- Την με αριθμό 130159 / 7-5-97 εγκύκλιο εφαρμογής του ΠΔ 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

- Το ΠΔ 1073 της 12/16-9-81, “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (Α΄260)

- Το ΠΔ 17/ΦΕΚ Α΄  11/1996. Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89 / 391 / ΕΟΚ και 91 / 383 / ΕΟΚ.

- Το ΠΔ υπ’ αριθ. 338 Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων  κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ Α΄259/2001

- Το ΠΔ υπ’ αριθ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλησμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ.

- Το ΠΔ 778 της 19/26-8-80, Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (Α΄193).

- Το ΠΔ της 5/18-3-91, Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ-(Α΄ 38).