Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 180

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ.: 5354

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-06-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού ΤΠΕ για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο Πλαίσιο της Πράξης: «Polyphonic Song: A Channel To Networking and Distinction of Common Cultural Characteristics in the Areas of Pogoni and Grecia Salentina»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

6) Την υπ. αριθμ. 87/29-04-2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου

διενέργειας της προμήθειας

7) Την υπ. αριθμ. 86/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης της πίστωσης και

8) Την υπ’ αριθμ. 24/2015 μελέτη

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού ΤΠΕ για την Υλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο Πλαίσιο της Πράξης: «Polyphonic Song: A Channel To Networking and Distinction of Common Cultural Characteristics in the Areas of Pogoni and Grecia Salentina»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως εξής:

### Τεχνικές Προδιαγραφές

### ΟΠ1: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού ΤΠΕ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά |
| Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4πύρηνος |
| Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός Τεμαχίων. | 1 |  |  |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή προσφερόμενης σύνθεσης: | 4 |  |  |
| Αρχιτεκτονική | 64bit |  |  |
| Ενσωματωμένος 2ος Δίσκος SSD χωρητικότητας ≥250 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | >= 3.40 GHz |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (συνολικά) DDR4. | >=32 GB |  |  |
| Κάρτα γραφικών με ανεξάρτητη μνήμη ≥ 3 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Ωφέλιμη χωρητικότητα σε GB (Formatted) σκληρού δίσκου. | >= 2TB |  |  |
| Ασύρματο Ποντίκι δύο πλήκτρων µε «ροδέλα» | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματο Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα 64bit | ΝΑΙ |  |  |
| Τροχήλατη βάση στήριξης κεντρικής μονάδας Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |
| Οθόνη 27 |
| Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα | 2 |  |  |
| Τύπος LED Monitor TV | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση FULL HD | ΝΑΙ |  |  |
| Διαγώνια διάσταση (inches) =27’’ | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση | >= 1900 x 1080 |  |  |
| Απεικόνιση | >= 16:9 |  |  |
| Αναπαραγωγή USB | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά: TV+Monitor, Stereo Speaker, PIP | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |
| Φορητός υπολογιστής με επεξεργαστή Οπτικοακουστικών Παραγωγών |
| Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 1 |  |  |
| Οθόνη | >=17’’ |  |  |
| Τύπος Οθόνης: Full HD | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Οθόνης | >= 1900 x 1080 |  |  |
| Αυτόνομη Κάρτα Γραφικών | ΝΑΙ |  |  |
| Αρχιτεκτονική | 64bit |  |  |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | >= 3GB |  |  |
| Επεξεργαστής με τέσσερεις πυρήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | >=2.40Ghz |  |  |
| Tύπος Μνήμης >= DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| Mέγεθος Μνήμης>=16GB | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρός δίσκος >=1 ΤΒ | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένη HD κάμερα και μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματο Ποντίκι. | ΝΑΙ |  |  |
| Τσάντα μεταφοράς από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό με αντικραδασμική προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα 64bit | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |
| Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα. | 2 |  |  |
| Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου με επεξεργαστή λογιστικού φύλλου και επεξεργαστή κειμένου σε Ελληνικό περιβάλλον εργασίας και με ελληνικό ορθογράφο, το οποίο να συνοδεύεται από την Άδεια Χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό Προστασίας |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα. | 2 |  |  |
| Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
| Antispyware | ΝΑΙ |  |  |
| Anti-Theft | ΝΑΙ |  |  |
| Anti-Phishing | ΝΑΙ |  |  |
| Προσωπικό Firewall | ΝΑΙ |  |  |
| Antispam | ΝΑΙ |  |  |
| Γονικός Έλεγχος | ΝΑΙ |  |  |
| Social Media Scanner | ΝΑΙ |  |  |
| Exploit Blocker | ΝΑΙ |  |  |
| Advanced Memory Scan | ΝΑΙ |  |  |
| Vulnerability Shield | ΝΑΙ |  |  |
| Device Control | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό ηχογράφησης και επεξεργασίας |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Λογισμικό ηχογράφησης και επεξεργασίας που να συνοδεύεται από την Άδεια Χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Συνεργασία με την προμηθευόμενη κονσόλα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος |
| Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Λειτουργίες: Εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | >=600 Χ 600dpi |  |  |
| Τεχνολογία laser | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | >= 20 σελ/λεπτό |  |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | >= 20 σελ/λεπτό |  |  |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Θύρα Usb, Ethernet 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης μέσω smartphone και υπολογιστών tablet | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη ελέγχου: LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού:250σελίδες | >= 40.000 σελ |  |  |
| Εγγύηση | >=1 έτος |  |  |
| UPS |
| Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Τύπος Online | ΝΑΙ |  |  |
| Ισχύς (VA) | >=2600 |  |  |
| Αυτονομία σε full load | >= (λεπτά) 14 |  |  |
| Αυτονομία σε half load | >= (λεπτά) 30 |  |  |
| Ποσότητα πριζών | >= 8 |  |  |
| Πρόσθετες μπαταρίες | Ναι |  |  |
| Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |
| Σύνδεση στο διαδίκτυο |
| Απαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Access points αδιάβροχα εξωτερικού χώρου με ακτίνα εμβέλειας 2km: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Κεραίες: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά κεραίας: Polarization: Dual-Linear Στίριξη: Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Include Φάσμα Συχνοτήτων: 2.3 - 2.7 GHz Ένταση: 15.0 - 20.0 dBi Είδος εξοπλισμού: Εξωτερικού χώρου, αδιάβροχο Αντοχή σε ανέμους : >115 mph HPOL Beamwidth ~: 123° (6 dB) VPOL Beamwidth ~: 118° (6 dB) Απόσταση κάλυψης: >1000 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά Access points : Συχνότητα: 2.4Ghz πολλαπλά κανάλια Μνήμη >= 64MB SDRAM, 8MB Flash Δικτύωση: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface Είδος εξοπλισμού: MIMO, Εξωτερικού χώρου, αδιάβροχο. Σύνδεση κεραίας: RPSMA (Waterproof) Τροφοδοσία Ρεύματος: Παθητική μέσω Ethernet. Εύρος Ζώνης: 300Mbps Προστασία: WPA & WPA 2 Διαχείριση: Web Interface, Bandwidth Managment | ΝΑΙ |  |  |
| Switch με 5 θύρες 1 X 10/100/1000 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) | ΝΑΙ |  |  |
| Στηρίγματα κεραιών: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Καλώδιο utp: 100μ | ΝΑΙ |  |  |
| Τοποθέτηση - παραμετροποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| Bandwidth Managment client:1Mpps | ΝΑΙ |  |  |
| Ικρίωμα (Patch Panel) |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Αριθμός θέσεων ≥ 24 | ΝΑΙ |  |  |
| UTP CAT 6E | ΝΑΙ |  |  |
| Καλώδιο UTP CAT5 με κανάλι τοποθέτησης |
| Aπαιτούμενη Ποσότητα. | 1 |  |  |
| Καλώδιο UTP CAT5μήκους ≥ 100,00M | ΝΑΙ |  |  |
| Kανάλι τοποθέτησης διατομής ≥ 80x50 mm Απαιτούμενες γωνίες, πρίζες UTP ≥3, βάσεις - καπάκια πριζών | ΝΑΙ |  |  |

### και ενδεικτικού προϋπολογισμού ως κάτωθι:

### ΟΠ1: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού ΤΠΕ

| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός |
| --- | --- | --- |
|  |  | Καθαρή αξία | ΦΠΑ 23% | Συνολική αξία |
| OΠ1 Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού ΤΠΕ |
| 1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (1 τεμ) | 2.276,42 € | 523,58 € | 2.800,00 € |
| 2 | Οθόνη Ηλ. Υπολ. 27’’ (2 τεμ) | 365,85 € | 84,15 € | 450,00 € |
| 3 | Φορητός υπολογιστής (1 τεμ) | 1.707,32 € | 392,68 € | 2.100,00 € |
| 4 | Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου (2 τεμ) | 162,60 € | 37,40 € | 200,00 € |
| 5 | Λογισμικό Προστασίας (2 τεμ) | 65,04 € | 14,96 € | 80,00 € |
| 6 | Λογισμικό ηχογράφησης και επεξεργασίας (1 τεμ) | 406,50 € | 93,50 € | 500,00 € |
| 7 | Εκτυπωτής Laser A4 έγχρωμος (1 τεμ) | 227,64 € | 52,36 € | 280,00 € |
| 8 | Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) (1 τεμ) | 1.544,72 € | 355,28 € | 1.900,00 € |
| 9 | Σύνδεση πρόσβασης στο Διαδίκτυο (1 τεμ) | 1.544,72 € | 355,28 € | 1.900,00 € |
| 10 | Ικρίωμα (Patch Panel) (1 τεμ) | 32,52 € | 7,48 € | 40,00 € |
| 11 | Καλώδιο UTP CAT5 με κανάλι τοποθέτησης | 609,76 € | 140,24 € | 750,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |  | 11.000,00 € |

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»

Η ανωτέρω απόφαση Δημάρχου θα αναρτηθεί για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ