Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 330

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Προμήθεια επίπλων, στα πλαίσια του προγράμματος LAROUTE.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

6) Την υπ. αριθμ. 220/24-09-2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου

διενέργειας της προμήθειας

7) Την υπ’ αριθμ. 29/2015 μελέτη

8) την υπ. αριθμ. 159/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια: Προμήθεια επίπλων

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως εξής:

### ΟΠ2: Προμήθεια Επίπλων

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- |
| Γενικά |
| Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |
| Γραφείο διευθυντικό |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 1 τεμ |
| Βασική επιφάνεια εργασίας διαστάσεων >= 200 x 100 x 75 cm (Π x Β x Y) | ΝΑΙ |
| Γωνιακή προέκταση >= 90 x 60 cm (Π x Β ) | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης ελάχιστου πάχους 25mm | ΝΑΙ |
| Δυο έξοδοι καλωδίων | ΝΑΙ |
| Χαλύβδινος σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστων διαστάσεων: 40mm διάμετρος, 1,5mm πάχος | ΝΑΙ |
| Χρώμα επιφανειών μελαμίνης: λευκό ξύλο | ΝΑΙ |
| Τροχήλατη συρταριέρα |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 1 τεμ |
| Διαστάσεις ενδεικτικές: 40 x 60 x 65 cm (Π x Β x Y) | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 18mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης | ΝΑΙ |
| Σύστημα απόσβεσης κλεισίματος συρταριών | ΝΑΙ |
| Τηλεσκοπικός οδηγός κύλισης συρταριών | ΝΑΙ |
| Χρώμα μελαμίνης: λευκό ξύλο | ΝΑΙ |
| Βιβλιοθήκη κλειστή με υαλόθυρες |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 4 τεμ |
| Διαστάσεις ενδεικτικές: 100 x 45 x 200 cm (Π x Β x Y) | ΝΑΙ |
| Υλικό: μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm | ΝΑΙ |
| Ελάχιστο πάχος ραφιών: 22mm | ΝΑΙ |
| Κάτω ανοιγόμενες πόρτες από μελαμίνη έως 70cm ύψος | ΝΑΙ |
| Πάνω ανοιγόμενες υαλόθυρες | ΝΑΙ |
| Χρώμα μελαμίνης: λευκό ξύλο | ΝΑΙ |
| Ερμάριο |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 4 τεμ |
| Διαστάσεις ενδεικτικές: 80 x 45 x 80 cm (Π x Β x Y) | ΝΑΙ |
| Υλικό: μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm | ΝΑΙ |
| 2 ανοιγόμενες υαλόθυρες | ΝΑΙ |
| Χρώμα μελαμίνης: λευκό ξύλο | ΝΑΙ |
| Καναπές |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 1 τεμ |
| Διαστάσεις ενδεικτικές: 200 x 650 x 700 cm (Π x Β x Y) | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: ξύλο με επένδυση αφρολέξ | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής μαξιλαριών: αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας | ΝΑΙ |
| Επένδυση με δερματίνη χρώματος γκρι | ΝΑΙ |
| Καρέκλα εργασίας |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 2 τεμ |
| Κάθισμα εργασίας τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε βραχίονες | ΝΑΙ |
| Μηχανισμός Relax – ρύθµισης του ύψους έδρας και πλάτης | ΝΑΙ |
| Γωνία ανάκλησης πλάτης | ΝΑΙ |
| Βάση χρωμίου ενδεικτικής διαµέτρου 640 mm με αµορτισέρ ασφαλείας πεπιεςµένου ειδικού αερίου διαδροµής καλυμμένο από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυµµα σε µαύρο χρώµα | ΝΑΙ |
| Υλικό σκελετού έδρας: κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό με επένδυση από αφρώδη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40 kg/m3 και πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστο και επικάλυψη µε ύφαςµα ή δερµατίνη | ΝΑΙ |
| Υλικό σκελετού στηρίγµατος πλάτης : πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις με επένδυση από αφρώδη πολυουρεθάνη και επικάλυψη µε ύφαςµα ή δερµατίνη | ΝΑΙ |
| Βραχίονες κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής από πολυµερές πλαστικό, µε αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg, σε µαύρο χρώµα | ΝΑΙ |
| Καρέκλα συνεργασίας |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 4 τεμ |
| Καθίσματα συνεργασίας με μπράτσα και ξεχωριστή έδρα - πλάτη | ΝΑΙ |
| Σκελετός σε σχήμα S από Βαμμένο Χάλυβα | ΝΑΙ |
| Επένδυση από δερματίνη χρώματος μαύρου | ΝΑΙ |
| Αφισοθήκη 70X100 cm |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 3 τεμ |
| Διαστάσεις >= 70X100cm | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: διαφανές plexiglass 3mm | ΝΑΙ |
| Εύκολη αλλαγή αφίσας | ΝΑΙ |
| Στήριξη σε τοίχο | ΝΑΙ |
| Αφισοθήκη 40X60 |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 3 τεμ |
| Διαστάσεις >= 40X60cm | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: διαφανές plexiglass 3mm | ΝΑΙ |
| Εύκολη αλλαγή αφίσας | ΝΑΙ |
| Στήριξη σε τοίχο | ΝΑΙ |
| Stand δαπέδου |
| Απαιτούμενη ποσότητα | 3 τεμ |
| Διαστάσεις >= 60x180x40cm (πxυxβ) | ΝΑΙ |
| Υλικό κατασκευής: προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου | ΝΑΙ |
| Πλαίσιο υποδοχής αφίσας | ΝΑΙ |
| Θήκη εντύπων από plexiglass | ΝΑΙ |
| Antireflex ζελατίνα για προστασία εκτύπωσης | ΝΑΙ |
| Μονής όψης | ΝΑΙ |
| Για αφίσα 50x70cm | ΝΑΙ |

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»

Η ανωτέρω απόφαση Δημάρχου θα αναρτηθεί για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ